## Slide 1: Statička karakteristika ultrazvučnog senzora HC-SR04
Predmet: Praktikum akvizicije podataka i upravljanja
Studenti: Hana Zaimović i Elma Avdibegović
Projektni zadatak 1
Studijska godina: 2024/25.

## Slide 2: Sadržaj
Opis projekta
O senzoru:
Princip rada senzora
Prednosti i nedostaci
Moguće aplikacije u praksi
Organizacija laboratorijskih vježbi
Shema spajanja
LabVIEW model
MATLAB i Curve Fitting Tool
Eksperimentalni rezultati
Zaključak

## Slide 3: OPIS PROJEKTA – ciljevi i realizacija
Analiza statičke karakteristike senzora HC-SR04
Razvijen virtuelni instrument u LabVIEW okruženju
Korištena NI 6024E akvizicijska kartica i MATLAB za obradu
Prikupljeni podaci za različite materijale (karton i plastika)
Linearna aproksimacija rezultata pomoću Curve Fitting Tool
Vizualizacija napona i udaljenosti u realnom vremenu

## Slide 4: O senzoru -princip rada senzora
Fizikalni princip rada: Emituje ultrazvučni talas (40 kHz)
→ talas se odbija od prepreke
→ senzor mjeri vrijeme povratka signala
Električni signal: TRIG – digitalni ulazni impuls (≥10 µs) ECHO – digitalni izlaz: trajanje HIGH impulsa proporcionalno udaljenosti
Mjerenje udaljenosti: (v-brzina zvuka)
Povezivanje sa sistemom: 4 pina: VCC, GND, TRIG, ECHO

## Slide 5: O senzoru -moguće primjene u praksi
Prednosti i nedostaci senzora
Robotika – izbjegavanje prepreka: Mobilni roboti koriste više senzora za detekciju prepreka i planiranje puta
Automobilski sistemi – parkiranje: Senzori postavljeni naprijed/nazad mjere udaljenost do zidova i drugih vozila
Industrijska automatizacija: Detekcija prisustva objekata, kontrola nivoa složenosti i pozicije materijala
Mjerenje nivoa tečnosti: Senzor iznad rezervoara mjeri visinu tečnosti bez fizičkog kontakta

## Slide 6: Organizacija laboratorijskih vježbi - segmenti
Uvodno istraživanje (zadaća 1)
Snimanje karakteristike senzora
Linearizacija karakteristike
Mjerenje i obrada podataka kroz finalni model u LabVIEW-u
Odabrani softver:
LabVIEW: razvoj virtuelnog instrumenta (VI)
MATLAB: obrada podataka i izrada linearnog modela

## Slide 7: Shema spajanja senzora s akvizicijskom karticom

## Slide 8: LabVIEW model

## Slide 9: LabVIEW model

## Slide 10: Izgled GUI-a uz LabVIEW model

## Slide 11: MATLAB i Curve Fitting Tool
udaljenost=0.0175*vrijeme-0.8982

## Slide 12: Eksperimentalni rezultati
vrijeme = ( 57.64 * udaljenost + 49.42)/1000
Linearna karakteristika
Mjerene vrijednosti

## Slide 13: Eksperimentalni rezultati

## Slide 14: Eksperimentalni rezultati

## Slide 15: Greške

## Slide 16
Zaključak
pouzdan za kraće udaljenosti
tačnost opada pri većim udaljenostima
osjetljiv na refleksije i prisustvo više objekata u okruženju
rad u složenim uslovima zahtijeva pažljivu postavku i kalibraciju
razumijevanje ograničenja senzora doprinosi preciznosti i efikasnosti sistema

## Slide 17: Hvala na pažnji!